## Slide 1
BUT RÉSEAUX & TÉLÉCOMMUNICATIONS — PARCOURS CYBERSÉCURITÉ
Mémoire de réalisation professionnelle · Session 2025-2026
APHÉLIE
Conception d’un système de supervision centralisé
pour des faisceaux hertziens
PRÉSENTÉ PAR
Ilyesse KEBAILI
Technicien Télécom — Alternant
MAÎTRE D’APPRENTISSAGE
Nordine YAAQOBI
Chef de Projet — Axians RMP
ENTREPRISE & ÉCOLE
Axians Réseaux Mobiles Privés
VINCI Energies · IUT de Valence
Notes: [0:20 · FR] Bonjour. Je m’appelle Ilyesse Kebaili, je suis alternant en BUT Réseaux et Télécommunications, parcours Cybersécurité, à l’IUT de Valence. J’effectue mon alternance chez Axians Réseaux Mobiles Privés, une entité de VINCI Energies. Je vais vous présenter mon projet de réalisation professionnelle : Aphélie, la conception d’un système de supervision centralisé pour des faisceaux hertziens.

## Slide 2
PLAN DE LA
Soutenance
Du contexte métier à la mise en production d’une plateforme de supervision sécurisée, puis à son évaluation financière et environnementale.
•
Introduction
Contexte, enjeux & problématique
1
1 — Environnement professionnel
EN · 5 min
Company & work context — in English (5 min)
2
2 — Initialisation & cadrage
Besoins, choix techniques, planning, EBIOS RM
3
3 — Réalisation technique
Architecture, Zabbix/Grafana, sécurisation, IA
4
4 — Impacts du projet
Rentabilité (ROI), environnement, opérationnel
5
5 — Bilan & perspectives
Résultats, montée en compétences, avenir
Notes: [0:25 · FR] Ma présentation se déroulera en cinq temps. Après une courte introduction, je vous présenterai en anglais l’entreprise et le contexte de mon travail. J’aborderai ensuite le cadrage du projet, sa réalisation technique, puis ses impacts financiers et environnementaux, avant de conclure sur le bilan et les perspectives.

## Slide 3
•
POURQUOI APHÉLIE ?
Introduction — Contexte & problématique
LE CONSTAT
▸ Faisceaux hertziens : liaisons radio point-à-point qui raccordent des sites isolés ou de secours (hôpitaux, sites industriels).
▸ Disponibilité critique : une coupure = rupture de la chaîne de soins ou arrêt de production.
▸ Supervision obsolète : l’outil historique n’était plus fiable ni sécurisé — les pannes étaient signalées par les clients eux-mêmes.
▸ 3 ans sans outil fonctionnel après deux tentatives échouées (2012 & 2017).
PROBLÉMATIQUE
Comment remplacer une solution de supervision obsolète par une plateforme centralisée, capable de fournir des informations fiables en temps réel sur les liaisons hertziennes et accessible à distance ?
Centraliser
Une plateforme unique pour tout le parc
Fiabiliser
Données temps réel validées
Sécuriser
Architecture durcie (cybersécurité)
Pérenniser
Solution documentée & réutilisable
Aphélie — Supervision centralisée des faisceaux hertziens
Ilyesse KEBAILI
Notes: [1:30 · FR] Commençons par le contexte. Les faisceaux hertziens sont des liaisons radio point à point qui raccordent des sites isolés, ou servent de secours, là où la fibre n’arrive pas. Nos clients sont surtout des hôpitaux et des sites industriels en production continue : pour eux, une coupure de liaison, c’est une rupture de la chaîne de soins, ou un arrêt de production. La disponibilité est donc critique.
Or l’agence se trouvait dans une situation problématique : son outil de supervision était devenu obsolète. Pendant près de trois ans, les pannes n’étaient détectées que lorsque le client lui-même appelait — exactement l’inverse de ce qu’on attend d’une supervision.
D’où ma problématique : comment remplacer une solution de supervision obsolète par une plateforme centralisée, capable de fournir des informations fiables en temps réel sur les liaisons hertziennes, et accessible à distance ? Pour y répondre, le projet s’est fixé quatre objectifs : centraliser, fiabiliser, sécuriser et pérenniser.

## Slide 4
1
CHAPTER 1 — COMPANY
The professional environment
ENGLISH
A GLOBAL GROUP, A HUMAN-SIZED AGENCY
VINCI 280,000 employees · €74.6 bn revenue (2025)
VINCI Energies Energy infrastructure & IT
Axians ICT brand — 15,000 employees
Axians RMP AURA Alixans agency · ~38 employees
Specialties: TETRA · private 4G/5G · microwave radio links.
Customers: mostly hospitals + continuous-production industrial sites → a very high availability requirement.
TWO REFERENCE PROJECTS
▸ EDF Renewables (LTE on a wind farm): a private 4G network — redundant cores, outdoor base stations, onboard terminals for maintenance boats.
▸ Sytral Mobilités (TETRA): modernised radio network covering 1,000+ buses, 100 tramways and 550 field agents.
WHY APHÉLIE STARTED HERE
▸ A geographically scattered customer base (sites with no fibre).
▸ Critical clients: a link outage = care chain disruption or production stop.
▸ No working supervision tool for ~3 years after two failed attempts.
Aphélie — Supervision centralisée des faisceaux hertziens
Ilyesse KEBAILI
Notes: [2:30 · EN] I will now present the company and the context of my work in English.
I did my apprenticeship at Axians Réseaux Mobiles Privés. Let me put it in context. The company belongs to VINCI, a global group with 280,000 employees and a revenue of 74.6 billion euros in 2025. Within VINCI, the energy and IT division is VINCI Energies, and Axians is its brand dedicated to information and communication technologies, with 15,000 employees worldwide. My agency, Axians RMP AURA, is based near Valence, and is a human-sized team of about 38 people.
Our specialties are private radio networks: TETRA, private 4G and 5G, and microwave radio links. Our customers are mostly hospitals and industrial sites running in continuous production, which means a very high availability requirement.
Two concrete examples: we deployed a private 4G network for EDF Renewables on a wind farm, and we modernised the TETRA radio network for Sytral, covering more than a thousand buses and a hundred tramways.
This explains why the Aphélie project emerged in this agency: a scattered customer base with no fibre, critical clients where an outage is a serious matter, and no working supervision tool for nearly three years, after two failed attempts.

## Slide 5
1
CHAPTER 1 — MY ROLE
My position and missions
ENGLISH
MY POSITION — TELECOM TECHNICIAN (APPRENTICE)
▸ Core mission: the full design and deployment of the Aphélie supervision project.
▸ Strong autonomy: architecture choices, testing in an isolated lab, documentation.
▸ Key constraint: never disrupt the customers’ live production networks.
FROM ENGINEERING TO SUPERVISION
Mastering link budgets is what defines the real alarm thresholds to monitor. Supervision then checks whether the theory holds against the field reality.
TRANSVERSE MISSIONS — RADIO ENGINEERING
▸ Analysing CCTPs (technical specifications) from major accounts such as RTE and EDF.
▸ Link studies with HTZ software — modelling terrain, the Fresnel zone, clearance and rainfall (ITU models).
▸ A concrete case — a wind-turbine proximity study validated by calculation (a 16.3 m safety margin).
▸ Deliverables — General Study, Link Engineering File (DIL), Site Installation File (DIS).
→ These studies build the field knowledge of exactly what had to be supervised.
Aphélie — Supervision centralisée des faisceaux hertziens
Ilyesse KEBAILI
Notes: [2:30 · EN] Now, my position and my missions. I work as a telecom technician. My core mission was the full design and deployment of the Aphélie project — from the initial study to the production server. I was given a lot of autonomy: I made the architecture choices, I tested everything in an isolated lab, and I documented each step. My key constraint was simple but strict: never disrupt the customers’ live production networks.
In parallel, I also worked on transverse missions in radio engineering. I analysed the technical specifications of major accounts such as RTE and EDF, and I carried out link studies with a software called HTZ — modelling the terrain, the Fresnel zone, the clearance and the rainfall. One concrete case was a feasibility study near a wind turbine, where I validated by calculation a safety margin of 16.3 metres between the blade and the radio beam.
These studies gave me the field knowledge of what the supervision actually had to monitor. Thank you — I will now continue in French.

## Slide 6
2
CHAPITRE 2
Initialisation & cadrage — Diagnostic & besoins
UN LOURD PASSIF TECHNIQUE
2012
Aphélie v1 (ESISAR)
Interface sur-mesure devenue une « boîte noire » : 1 module sur 2 HS, fausses alarmes.
2017
WhatsUp Gold
Tentative restée au stade de l’étude des MIB — jamais exploitable.
2025
Projet Aphélie
Refonte complète confiée à l’alternant : enfin une solution opérationnelle.
LE BESOIN À COUVRIR (PÉRIMÈTRE INITIAL)
▸ Parc : 30 à 50 faisceaux Ericsson MINI-LINK (IDU).
▸ Temps réel : polling 1 min sur les niveaux Rx (réception) et Tx (émission).
▸ Alertes : traps SNMP classées sur 5 niveaux de criticité, traduites en clair.
▸ Cartographie : vue dynamique, icônes colorées + segments de liaison.
▸ Notification proactive : e-mail automatique aux équipes d’astreinte sur seuil critique.
▸ Haute disponibilité : la supervision ne doit pas devenir elle-même un point faible.
Aphélie — Supervision centralisée des faisceaux hertziens
Ilyesse KEBAILI
Notes: [1:15 · FR] Je reprends en français. Avant de concevoir quoi que ce soit, il fallait comprendre pourquoi les versions précédentes avaient échoué. La première, en 2012, développée par des étudiants, était devenue une boîte noire impossible à maintenir : un module sur deux ne fonctionnait plus, et l’outil affichait de fausses alarmes. La seconde, en 2017, n’a jamais dépassé le stade de l’étude. D’où ma priorité : livrer enfin une solution stable et fiable.
À partir de là, j’ai défini le besoin avec mon chef de projet : superviser 16 clients et une trentaine de faisceaux Ericsson, avec une relève toutes les minutes des niveaux de réception et d’émission, des alertes hiérarchisées et traduites en clair, une cartographie dynamique, et des notifications automatiques.

## Slide 7
2
CHAPITRE 2 — CADRAGE
Le besoin en synthèse — pourquoi, pour qui, comment, où
POURQUOI
▸ Supervision obsolète : 1 module sur 2 HS, fausses alarmes.
▸ ~3 ans sans outil → pannes signalées par les clients.
▸ Parc critique : hôpitaux, industrie continue, OIV.
POUR QUI
▸ Techniciens / NOC : diagnostic immédiat, moins de déplacements.
▸ Chef de projet & responsable d’affaires : pilotage.
▸ Clients & agence : continuité de service + rentabilité.
COMMENT
▸ RUT956 → tunnel VPN / RMS → Zabbix → Grafana → serveur HPE.
▸ SNMP polling 1 min + traps ; templates génériques.
▸ Sécurité EBIOS RM : MFA + durcissement / NoNat.
OÙ / QUOI
▸ Sites dispersés en France (zones sans fibre).
▸ Périmètre : 16 clients, 30-50 faisceaux Ericsson MINI-LINK (IDU).
▸ Hors périmètre : IA locale, portail Entra ID (pistes).
Aphélie — Supervision centralisée des faisceaux hertziens
Ilyesse KEBAILI
Notes: [0:20 · FR] Pour résumer ce besoin d’un seul regard : le pourquoi, c’est l’obsolescence et la criticité du parc ; le pour qui, ce sont d’abord les techniciens, mais aussi les clients et l’agence ; le comment, c’est toute la chaîne du routeur jusqu’au serveur ; et le périmètre, ce sont 16 clients et une trentaine de faisceaux.

## Slide 8
2
CHAPITRE 2
Étude de marché & choix technologiques
Deux décisions structurantes, instruites par filtres successifs (souveraineté, modèle économique, maturité).
① VECTEUR DE TRANSPORT
Cisco vs Sierra Wireless vs Teltonika ✓
▸ Teltonika RUT956 + RMS : management 100 % Cloud, léger et intuitif.
▸ Sécurité : VPN Hub déployé en quelques clics, accès même derrière NAT opérateur.
▸ Coût : modèle à crédits optimisé (≠ licences Cisco onéreuses).
▸ Atouts : Dual-SIM (bascule 4G), retours d’expérience favorables dans le groupe VINCI.
② MOTEUR DE SUPERVISION
WhatsUp Gold · PRTG · Centreon vs Zabbix ✓
▸ 100 % open source : suppression des coûts de licence, scalabilité totale.
▸ Moteur très souple : création libre d’items, déclencheurs et prétraitements.
▸ Interopérabilité native : polling SNMP optimisé sur tunnels VPN.
▸ Couplage parfait avec Grafana pour la restitution visuelle.
▸ Urbanisation SI : déjà utilisé par la Direction Technique.
Aphélie — Supervision centralisée des faisceaux hertziens
Ilyesse KEBAILI
Notes: [1:00 · FR] Pour répondre à ce besoin, j’ai mené une véritable étude de marché, par filtres successifs, sur deux briques. D’abord le transport : j’ai comparé Cisco, Sierra Wireless et Teltonika, et j’ai retenu le routeur Teltonika RUT956, parce que sa plateforme de gestion est nativement dans le cloud, qu’il établit un VPN en quelques clics même derrière le NAT de l’opérateur, et que son coût est optimisé.
Ensuite le moteur de supervision : face à PRTG et Centreon, j’ai choisi Zabbix. Il est open source — donc zéro licence —, son moteur est très souple, il se couple parfaitement à Grafana, et il était déjà utilisé dans le groupe.

## Slide 9
2
CHAPITRE 2 — POURQUOI CES CHOIX
Justification des choix techniques
Pourquoi Zabbix, pas PRTG/Centreon ?
→ Open source (0 licence), moteur d’items très souple, couplage parfait avec Grafana, déjà urbanisé dans le groupe.
Pourquoi Teltonika, pas Cisco ?
→ RMS nativement Cloud, VPN Hub en quelques clics, accès derrière le NAT opérateur, coût optimisé, Dual-SIM.
Pourquoi écarter Huawei / Robustel ?
→ Souveraineté et recommandations ANSSI : clients santé / énergie, certains OIV.
Pourquoi un serveur physique, pas le cloud ?
→ DAT + devis : le coût récurrent d’une VM dépassait l’achat d’un serveur dédié sur la durée de vie.
Pourquoi un polling à la minute ?
→ Voir l’évolution réelle du signal : baisse lente = désalignement, chute brutale = panne franche.
À quoi servent les règles NoNat ?
→ Préserver l’IP source de chaque IDU dans le VPN → identifier individuellement chaque faisceau en alarme.
Aphélie — Supervision centralisée des faisceaux hertziens
Ilyesse KEBAILI
Notes: [0:25 · FR] Je veux justifier rapidement mes principaux choix, car ils structurent tout le projet. Zabbix pour l’open source et sa souplesse ; Teltonika pour son cloud natif et son VPN ; un serveur physique parce que le devis cloud revenait plus cher sur la durée ; un polling à la minute pour voir l’évolution réelle du signal ; et les règles NoNat pour pouvoir identifier individuellement chaque faisceau. J’ai écarté Huawei et Robustel pour des raisons de souveraineté, conformément à l’ANSSI.

## Slide 10
2
CHAPITRE 2 — PILOTAGE
Planning, jalons & analyse des écarts
5 jalons séquentiels (J1→J5) : chaque livrable conditionne le suivant.
J1
Étude & cadrage MIB
J2
Maquettage Zabbix
J3
Déploiement client
J4
Grafana & cartographie
J5
Serveur & production
UN RETARD DE 4 SEMAINES… ENTIÈREMENT EXPLIQUÉ
▸ J1 (+7 sem.) : MIB Ericsson MINI-LINK non documentées, aucune expertise interne — investigation imprévisible.
▸ J4 (+ interruptions) : 32 jours ouvrés détournés vers des missions DIL/DIS contractuelles (priorité client).
▸ Les 5 jalons livrés à 100 % — périmètre conforme au cadrage.
CHIFFRES CLÉS DU PILOTAGE
142,8 j
effort projet (1 001 h)
81 %
du temps en entreprise
100 %
des jalons livrés
0
jalon abandonné
→ En retirant ces deux causes externes, la fin recalculée tombe exactement à la date prévue.
Aphélie — Supervision centralisée des faisceaux hertziens
Ilyesse KEBAILI
Notes: [1:00 · FR] J’ai découpé le projet en cinq jalons séquentiels, chacun conditionnant le suivant. Le projet a pris quatre semaines de retard, mais je tiens à l’expliquer, car ces retards ne viennent pas d’une mauvaise estimation. Le premier jalon a pris sept semaines de plus : les fichiers techniques des équipements Ericsson n’étaient pas documentés, et personne en interne n’avait cette expertise — c’était impossible à anticiper. Le reste vient de 32 jours de missions urgentes pour d’autres clients, prioritaires car contractuelles. En retirant ces deux causes externes, le projet tombe exactement à la date prévue.

## Slide 11
2
CHAPITRE 2 — CYBERSÉCURITÉ
Cartographie des risques cyber — EBIOS RM
Méthode officielle ANSSI : modéliser le pire scénario d’attaque pour valider la défense.
SCÉNARIO REDOUTÉ — ATTAQUE PAR REBOND (G4 critique)
1 · Infiltrer
Vol des accès d’un technicien au portail RMS (phishing, dark web).
2 · Trouver
Via le VPN Hub, l’attaquant atteint un routeur RUT956 cible.
3 · Exploiter
Rebond vers le LAN du client → propagation d’un rançongiciel.
DEUX MESURES DE TRAITEMENT
▸ MFA strict sur RMS → bloque la compromission initiale, même mot de passe volé.
▸ Durcissement RUT956 (NoNat / blocage des ports) → bloque toute latéralisation vers le LAN client.
RÉSULTAT — VRAISEMBLANCE
V3
Très vraisemblable
→
V1
Peu vraisemblable
Aphélie — Supervision centralisée des faisceaux hertziens
Ilyesse KEBAILI
Notes: [1:00 · FR] Ouvrir des flux depuis les sites clients vers notre serveur crée de nouvelles vulnérabilités. J’ai donc conduit une analyse de risque avec la méthode EBIOS Risk Manager, la méthode officielle de l’ANSSI. J’ai modélisé le pire scénario : une attaque par rebond, où un attaquant vole les accès d’un technicien, atteint un routeur, puis rebondit vers le réseau du client pour y propager un rançongiciel — un risque critique.
Pour le neutraliser, deux mesures : l’authentification multifacteur, qui bloque la compromission initiale, et un durcissement des routeurs, qui bloque tout rebond. La vraisemblance passe alors de très élevée à peu vraisemblable.

## Slide 12
2
CHAPITRE 2 — CONDUITE DE PROJET
Pilotage : méthode, charge & maîtrise des écarts
Les choix de conduite de projet, et la transparence assumée sur les écarts.
Pourquoi ce projet maintenant, pas avant ?
→ Départs successifs + intégration VINCI/Axians (2019) ont mobilisé les ressources ; la bande passante s’est libérée + un alternant dédié.
Comment sont justifiées les 1 001 heures ?
→ Calcul tâche par tâche (GanttProject), recoupé aux 176 jours disponibles (81 %) — cohérent à 0,7 %.
Le retard de 4 semaines, d’où vient-il ?
→ J1 MIB Ericsson non anticipable (+7 sem.) + 32 j de missions DIL/DIS. Sans ces causes externes → date prévue.
Comment le risque cyber est-il maîtrisé ?
→ EBIOS RM : MFA strict (compromission) + NoNat/durcissement (latéralisation) → vraisemblance V3 ramenée à V1.
Aphélie — Supervision centralisée des faisceaux hertziens
Ilyesse KEBAILI
Notes: [0:30 · FR] Un mot sur le pilotage. Pourquoi ce projet maintenant et pas avant ? Parce que l’intégration au groupe VINCI avait mobilisé les ressources internes jusque-là. Comment je justifie mes 1 001 heures de travail ? Par un calcul tâche par tâche, recoupé avec mon calendrier réel d’alternance. Et j’assume pleinement le retard : il s’explique entièrement par deux causes externes, sans dérive de ma méthode.
[NOTE PERSO — NE PAS PROJETER : si on te pousse sur les chiffres, deux écarts existent dans le mémoire — déplacements évités 24/an côté ROI vs 32/an côté CO2 ; serveur 150 W côté électricité vs 200 W côté CO2. Réponse : ce sont des bornes basses/prudentes définies différemment selon le calcul ; la conclusion ne change pas.]

## Slide 13
3
CHAPITRE 3
Réalisation — Architecture matérielle
« Placer l’intelligence au plus près des équipements » — chaîne de bout en bout, du site client au serveur Axians.
SITE CLIENT
Faisceau hertzien
Ericsson MINI-LINK / NEC iPASOLINK
Routeur RUT956
Routeur + pare-feu + VPN dans 1 boîtier
→
TRANSPORT SÉCURISÉ
Tunnel VPN chiffré
Sur le réseau IP du client (pas de SIM dédiée)
Cloud RMS Teltonika
Administration distante + MFA
→
INFRASTRUCTURE AXIANS
Serveur HPE DL360
Debian 13 · 32 Go RAM · RAID 1
Zabbix + Grafana
Collecte SNMP + visualisation
Déploiement « Plug & Play » : préconfiguration en atelier, mise en service à distance par téléphone, vagues de 10 routeurs — sans déplacement Axians.
Aphélie — Supervision centralisée des faisceaux hertziens
Ilyesse KEBAILI
Notes: [1:00 · FR] Voici l’architecture. Le principe directeur : placer l’intelligence au plus près des équipements. Sur le site client, le routeur RUT956 regroupe routeur, pare-feu et VPN dans un seul boîtier, branché sur le port de supervision du faisceau. Les données remontent par un tunnel VPN chiffré, en empruntant la connexion Internet déjà payée par le client — donc sans abonnement supplémentaire. Côté Axians, Zabbix collecte, Grafana visualise, le tout sur un serveur physique HPE. Le déploiement est Plug and Play : je préconfigure en atelier, puis la mise en service se fait à distance, sans déplacement.

## Slide 14
3
CHAPITRE 3 — LE CŒUR TECHNIQUE
Intégration Zabbix & traduction des dictionnaires MIB
LE DÉFI : DÉCODER L’ERICSSON MINI-LINK
▸ Centaines d’OID à trier : capture des trames SNMP directement sur les équipements en production.
▸ Valeurs piégeuses : Rx en dixièmes de dBm (-450 = -45,0 dBm) → prétraitement par multiplication dans le Template.
▸ Traps propriétaires : chaîne brute décodée champ par champ via expressions régulières (regex apprises en contexte).
▸ Horodatage hexadécimal + codes de cause traduits par table de correspondance.
CE QUI A ÉTÉ PRODUIT
▸ Référentiel OID validé — un actif technique inédit pour l’entreprise.
▸ Templates Zabbix génériques, réutilisables sur tout le parc MINI-LINK.
▸ 4 niveaux de sévérité + trigger Rx < −75 dBm (seuil de dégradation).
EXEMPLE DE CHAÎNE DE TRAITEMENT
-450
valeur brute SNMP
→
× 0,1
prétraitement
→
-45,0 dBm
stocké & affiché
Aphélie — Supervision centralisée des faisceaux hertziens
Ilyesse KEBAILI
Notes: [1:00 · FR] Le cœur technique, et la partie la plus difficile, a été d’intégrer les équipements dans Zabbix. Les faisceaux Ericsson exposent leurs données via des centaines d’identifiants bruts, non documentés. J’ai dû capturer les trames directement sur les équipements pour identifier les bons. Avec des pièges : la puissance reçue est remontée en dixièmes — une valeur de moins 450 vaut en réalité moins 45. Sans correction, tout serait faux d’un facteur dix. J’ai aussi appris les expressions régulières pour décoder les alarmes. Le résultat, c’est un référentiel d’identifiants validés : un actif qui n’existait pas dans l’entreprise.

## Slide 15
3
CHAPITRE 3 — SÉCURISATION
Durcissement des flux & identification des faisceaux
POSTURE FERMÉE PAR DÉFAUT
▸ « Tout ce qui n’est pas autorisé est rejeté » — pare-feu en REJECT par défaut.
▸ Interfaces d’admin (SSH/HTTP/CLI) désactivées côté WAN : admin uniquement via tunnel RMS chiffré + MFA.
▸ Zonage strict : LAN / WAN / OpenVPN / RMS, aucun transit non prévu.
▸ Seul flux entrant autorisé : le tunnel de supervision.
LES RÈGLES NoNat — IDENTIFIER CHAQUE FAISCEAU
Sans NoNat, le masquerade remplace l’IP de chaque IDU par celle du routeur : tous les faisceaux d’un site apparaissent identiques dans Zabbix.
✗ Sans NoNat
3 faisceaux → 1 seule IP source → supervision individuelle impossible.
✓ Avec NoNat (ciblé SNMP)
IP source préservée → chaque faisceau identifié précisément en alarme.
Désactivation limitée au seul trafic de supervision → cloisonnement préservé.
Traduction opérationnelle directe des mesures EBIOS RM
→ la surface d’attaque exposée chez le client est réduite au strict minimum.
Aphélie — Supervision centralisée des faisceaux hertziens
Ilyesse KEBAILI
Notes: [1:00 · FR] Côté sécurité réseau, j’ai appliqué une posture fermée par défaut : tout ce qui n’est pas explicitement autorisé est rejeté, et l’administration passe uniquement par le tunnel chiffré.
Un point que je veux mettre en avant, ce sont les règles NoNat. Normalement, un routeur masque l’adresse de tous les équipements derrière la sienne ; dans Zabbix, tous les faisceaux d’un site apparaîtraient alors identiques. Les règles NoNat désactivent ce masquage, uniquement pour la supervision : on préserve l’adresse de chaque faisceau et on identifie précisément lequel est en alarme, tout en gardant le cloisonnement.

## Slide 16
3
CHAPITRE 3 — L’INTERFACE
Restitution visuelle & cartographie dynamique
Deux niveaux de lecture pour transformer un flux de données brut en information immédiate.
NIVEAU OPÉRATIONNEL — ZABBIX
-42 dBm
-43 dBm
-44 dBm
-45 dBm
-46 dBm
-47 dBm
▸ Panneaux hexagonaux Rx en temps réel (rouge dès qu’une alarme est active).
▸ Tables Rx/Tx par hôte + panneaux de disponibilité (SLO) par client.
▸ E-mail automatique d’alerte ET de résolution, acquittement nominatif.
NIVEAU CARTOGRAPHIQUE — GRAFANA
▸ Script grafana_topology.py développé sur-mesure : lit MySQL Zabbix → GeoJSON (plugin Geomap).
▸ Liaisons tracées site-à-site ; trait rouge = faisceau en alarme.
▸ Pop-up : Rx/Tx, alarmes actives, lien direct vers l’équipement.
Aphélie — Supervision centralisée des faisceaux hertziens
Ilyesse KEBAILI
Notes: [1:00 · FR] Toutes ces données, il fallait les rendre lisibles. J’ai mis en place deux niveaux. Le niveau opérationnel, dans Zabbix, avec des panneaux hexagonaux qui affichent la puissance reçue en temps réel et passent au rouge en cas d’alarme. Et le niveau cartographique, sous Grafana, où chaque liaison est tracée sur une carte de France : le trait devient rouge quand un faisceau est en défaut. Pour cela, j’ai développé un script qui interroge la base de Zabbix et génère la carte automatiquement. Un technicien voit d’un coup d’œil quel site est en panne, et où.

## Slide 17
3
CHAPITRE 3 — AU-DELÀ DU PÉRIMÈTRE
L’IA locale comme accélérateur technique
Deux prototypes exploratoires, exécutés 100 % en local (Ollama) — confidentialité des données, aucun cloud tiers.
① Corrélation d’alarmes
Ollama + DBSCAN (clustering non supervisé)
▸ Rapproche traps SNMP, niveaux Rx, logs Zabbix dans une même fenêtre temporelle.
▸ Objectif : faire émerger une cause racine à partir de signaux dispersés.
▸ Aide aussi à l’analyse des MIB et à la construction des regex.
② Assistant conversationnel
Modèle Mistral hébergé localement
▸ Consultation de la supervision en langage naturel (utile en astreinte).
▸ Intégré au portail centralisé (SSO Microsoft Entra ID + MFA).
▸ Choix Mistral : français, taille adaptée au serveur HPE, modèle ouvert.
Posture honnête : ce sont des pistes d’expérimentation validant un intérêt — pas encore des fonctions industrialisées en production.
Aphélie — Supervision centralisée des faisceaux hertziens
Ilyesse KEBAILI
Notes: [0:45 · FR] Au-delà du cahier des charges, j’ai exploré deux prototypes d’intelligence artificielle, exécutés entièrement en local, pour ne jamais sortir de données vers un cloud tiers : un premier pour corréler des alarmes et faire émerger une cause commune ; un second, un assistant conversationnel, pour interroger la supervision en langage naturel. Je reste transparent : ce sont des pistes prometteuses, pas encore des fonctions de production.

## Slide 18
4
CHAPITRE 4
Impacts financiers — Rentabilité (ROI / TCO)
310 %
ROI cumulé à 5 ans
14,6 mois
Point mort après mise en prod.
176 284 €
Gain net absolu sur 5 ans
56 646 €
Investissement total (TCO)
STRUCTURE DU COÛT (TCO)
CAPEX humain (savoir-faire interne)
46 440 €
CAPEX matériel (serveur, routeurs…)
10 206 €
82 % du TCO = coût humain → un actif immatériel (templates, doc, savoir-faire) et non un coût perdu.
UN MODÈLE ÉCONOMIQUE ROBUSTE
▸ Revenus à deux têtes : abonnements (16 clients × 2 000 €/an) + économies GTI (déplacements évités).
▸ Scénario conservateur : même à 1 500 €/client, ROI 169 % à 5 ans.
▸ Effet de levier : OPEX fixe → un serveur absorbe 50+ clients sans surcoût.
▸ Open source : 0 € de licence (vs 5 000–20 000 €/an en propriétaire).
Aphélie — Supervision centralisée des faisceaux hertziens
Ilyesse KEBAILI
Notes: [1:15 · FR] Venons-en aux impacts. Sur le plan financier, le coût total du projet est de 56 600 euros, dont 82 % de temps humain — autrement dit, l’essentiel de la valeur est un savoir-faire interne, un actif réutilisable, et non du matériel acheté. En face, le projet génère un flux net de 46 600 euros par an. Résultat : le point mort est atteint en moins de quinze mois, et le retour sur investissement atteint 310 % à cinq ans. Et ces chiffres reposent sur le scénario le plus prudent, le tarif plancher.

## Slide 19
4
CHAPITRE 4 — DÉTAIL FINANCIER
Les hypothèses du ROI — chaque chiffre justifié
TCO 56 646 € · flux net 46 586 €/an · point mort 14,6 mois · ROI 310 % à 5 ans · gain net 176 284 €
Chiffre | Hypothèse retenue | Pourquoi c’est solide / prudent
40 €/h (alternant) | Taux interne chargé Axians | = coût réel pour l’entreprise, pas un salaire
2 000 €/client/an | Minimum contractuel (plancher) | Marché concurrent : 2 400 à 4 800 €/an
Coût humain = 82 % | Valorisé en actif immatériel | Templates + doc réutilisables, pas un coût perdu
OPEX 2 694 €/an | Fixe jusqu’à 50+ clients | Chaque nouveau client = flux net quasi intégral
2 déplacements/mois évités | Borne basse pessimiste | Toute imprécision joue en faveur du projet
Scénario 0 déplacement | Revenus = abonnements seuls | ROI encore 159 % → rentable sur l’abonnement seul
Fiabilité du chiffrage : 1 001 h calculées tâche par tâche (GanttProject) et recoupées aux 176 jours réellement disponibles — cohérent à 0,7 % près.
Aphélie — Supervision centralisée des faisceaux hertziens
Ilyesse KEBAILI
Notes: [0:25 · FR] Je détaille les hypothèses qui soutiennent ces chiffres, parce qu’elles sont volontairement prudentes. Un taux horaire interne ; un tarif plancher, en dessous du marché ; un coût d’exploitation fixe quel que soit le nombre de clients. Et même dans le scénario où aucun déplacement ne serait évité, le projet reste rentable, à 159 %. Autrement dit, la réalité ne peut être que meilleure que ce que je présente.

## Slide 20
4
CHAPITRE 4
Impacts environnemental & opérationnel
LE « PARADOXE DU SERVEUR ALLUMÉ » LEVÉ PAR LE CALCUL
Bilan CO₂ annuel (scénario de base 100 km)
Déplacements évités
576 kg CO₂
Serveur HPE
98 kg CO₂
→ Le serveur émet 5,9× moins que les trajets qu’il remplace.
478 kg
CO₂ net économisés / an
≈ 2,4 t
CO₂ évités cumulés sur 5 ans
UN 3ᵉ BÉNÉFICE : LA VALIDATION TERRAIN
▸ Confronter Rx mesuré vs Rx théorique (DIL) en temps réel, sans déplacement.
▸ Détection immédiate des non-conformités : défaut d’alignement, obstacle, perte câble…
▸ De plusieurs jours à quelques minutes pour identifier une anomalie d’installation.
▸ Passage du réactif au proactif : Zabbix détecte les signes précurseurs avant la panne.
▸ Gage de crédibilité vis-à-vis des clients : preuve chiffrée de conformité.
Aphélie — Supervision centralisée des faisceaux hertziens
Ilyesse KEBAILI
Notes: [1:00 · FR] Sur le plan environnemental, le groupe VINCI impose des objectifs de réduction carbone. Aphélie remplace des déplacements par une surveillance à distance. On pourrait objecter qu’un serveur allumé en permanence consomme : j’ai donc vérifié par le calcul. Le serveur émet 98 kilos de CO2 par an, contre 576 kilos évités par les déplacements supprimés : un bilan net positif de 478 kilos par an. Et il y a un troisième bénéfice, opérationnel : je compare désormais en temps réel la puissance mesurée d’une liaison à sa valeur théorique. Ce qui prenait plusieurs jours se vérifie en quelques minutes.

## Slide 21
4
CHAPITRE 4 — DÉTAIL CARBONE
Les hypothèses du bilan CO2 — sources officielles
478 kg CO2 nets économisés / an · le serveur émet 5,9× moins que les trajets évités · ≈ 2,4 t sur 5 ans
Paramètre | Valeur | Source / justification
Émission VUL diesel | 180 g CO2/km | ADEME — Base Carbone 2023 (référentiel officiel)
Mix électrique français | 56 g CO2/kWh | RTE éco2mix 2023 — faible car >70 % nucléaire
Puissance serveur HPE | 200 W | HPE QuickSpecs (valeur en charge, majorante)
Déplacements évités | 32 / an | 2 interventions/client/an × 16 clients (borne basse)
Distance A/R | 100 km | Seule hyp. non sourcée → sensibilité 50-200 km
Bilan net | 576 − 98 kg | = 478 kg/an ; positif même à 50 km (+190 kg, 2,9×)
Le « paradoxe du serveur allumé H24 » est levé par le calcul, pas par l’intuition — et dans aucun scénario testé le bilan ne devient négatif.
Aphélie — Supervision centralisée des faisceaux hertziens
Ilyesse KEBAILI
Notes: [0:25 · FR] Là aussi, je précise mes hypothèses : mes paramètres viennent de sources officielles — l’ADEME pour le véhicule, RTE pour l’électricité, HPE pour le serveur. La seule hypothèse libre, c’est la distance d’un déplacement ; je l’ai donc couverte par une analyse de sensibilité, de 50 à 200 kilomètres : le bilan reste positif dans tous les cas.

## Slide 22
5
CHAPITRE 5
Bilan & perspectives
La problématique trouve une réponse opérationnelle complète : les 5 jalons sont atteints.
✓ Centralisée
Plateforme Zabbix-Grafana unique sur serveur HPE.
✓ Fiable
MIB Ericsson investiguées + validation contradictoire des signaux.
✓ Temps réel
Polling 1 min + traitement des traps spontanés.
✓ À distance
Tunnels VPN + consultation web des tableaux de bord.
PERSPECTIVES
▸ Élargir le parc supervisé : axe n°1 — chaque nouveau client ≈ flux net intégral (OPEX fixe).
▸ Industrialiser l’IA locale : corrélation d’alarmes & assistant conversationnel.
▸ Pérennité : documentation complète, templates réutilisables, reprise par le service RMP.
MA MONTÉE EN COMPÉTENCES
▸ Technique : SNMP, MIB, liaisons hertziennes, Zabbix/Grafana de A à Z, VPN/NoNat.
▸ Méthode : WBS, RACI, EBIOS RM, SWOT, suivi des écarts.
▸ Avenir : poursuite en école d’ingénieur en alternance, chez Axians RMP.
Aphélie — Supervision centralisée des faisceaux hertziens
Ilyesse KEBAILI
Notes: [1:00 · FR] En conclusion, la problématique trouve une réponse complète : la plateforme est centralisée sur un serveur unique, fiable grâce à l’investigation des équipements, en temps réel par une relève à la minute, et accessible à distance par les tunnels VPN. Les cinq jalons sont atteints.
Pour l’entreprise, l’intérêt dépasse l’outil : c’est un actif durable, documenté et réutilisable. La principale perspective est d’élargir le parc : chaque nouveau client est désormais déployable en un à deux jours, contre plusieurs semaines au départ.

## Slide 23
EN CONCLUSION
D’une supervision obsolète à une plateforme
centralisée, fiable, sécurisée et rentable.
Un projet mené de bout en bout — du cadrage à la mise en production — qui constitue désormais un actif technique durable pour Axians RMP.
310 %
ROI à 5 ans
16
clients supervisés
478 kg
CO₂ évités/an
5/5
jalons livrés
Merci de votre attention. Je suis à votre disposition pour vos questions.
Ilyesse KEBAILI
BUT R&T · Cybersécurité
Notes: [0:45 · FR] Sur le plan personnel, ce projet m’a permis de monter en compétences sur la supervision, les réseaux et la cybersécurité opérationnelle, mais aussi sur la conduite de projet. Il a confirmé mon orientation : je poursuis en école d’ingénieur en alternance, en restant chez Axians. Je vous remercie de votre attention, et je suis à votre disposition pour vos questions.